|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Karusselltüranlage in drei- oder vierflügeliger Ausführung mit frei wählbarem Innendurchmesser bis 3800 mm 75 mm Kranzhöhe Antrieb vollständig in der Deckenkonstruktion integriert TÜV-baumustergeprüft nach DIN EN 16005 Ansichtsbreite Trommelprofile 60 mm Antriebsarten ( ) Manuelle Betätigung der Tür. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit Drehzahlbegrenzer oder ( ) Manuell betätigte Tür mit Positionierautomatik oder ( ) Vollautomatische Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder) Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 330 W / 10 A, Programmschalter zur Einstellung der Betriebsarten. Anbindung an die Gebäudeleittechnik mit vorbelegten Ein- und Ausgängen möglich. Geprüft nach DIN EN 16005:2013-01 Baumaße: ( ) Außendurchmesser:.. ..................mm (frei wählbar zwischen 1880 und 3880 mm) ( ) Lichte Durchgangshöhe DH: .... .. mm (bis 3500 mm, höher auf Anfrage) ( ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm ( ) Bodeneinstand: ................ ..........mm (mind. 60 mm) Hinweis: Montageabstand 40 mm umlaufend Türposition in Fassade: ( ) mittig ( ) außermittig, Versatz: …..mm Ausführungsart: ( ) dreiflügelig ( ) vierflügelig Drehflügel: Starre Türflügel feingerahmt, 65 mm Ansichtsbreite zur Aufnahme von ESG Glas. Trommelwände 3-seitig feingerahmt aus Aluminiumprofilen mit 60 mm Ansichtsbreite. Seitenteilstoß mit integrierter Hohlkammer zur Kabelführung nach oben und/ oder unten. Seitenteilfüllung mit: ( ) gebogenem VSG 10/12 mm, klar oder ( ) gebogener wärmegedämmter Paneelfüllung Stärke 22 mm oder ( ) glattflächige aufgesetzten wärmegedämmten Paneelen Stärke ca. 34 mm Deckenkonstruktion aus Aluminium: ( ) 75 mm Standardhöhe ( ) ___ mm bei erhöhter Deckenkonstruktion (200 – 1200 mm) Dachabdeckung im Außenbereich: ( ) optische Blechabdeckung aus 2 mm Aluminium in Anlagenfarbe oder ( ) wasserdichtes Dach mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle) Dachabdeckung im Innenbereich: Optische Blechabdeckung aus 2 mm Aluminium in Anlagenfarbe Deckenuntersicht: ( ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe inkl. Revisionsöffnung Oberfläche der Leichtmetallteile: ( ) Pulverbeschichtung nach RAL oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ oder ( ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 (1.4301) oder ( ) belegt mit Edelstahl poliert (1.4301) Bodenring ( ) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm aus Edelstahl, dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. ( ) Abstellblech ab 100 mm und/oder ( ) Los-Festflansch nach DIN 18533 oder ( ) Direktmontage der selbsttragenden Trommelkonstruktion auf Oberkante des fertigen Fußbodens. Hinweis: Nur bei ausreichend tragfähigem und ebenem Fertigfußboden möglich.(+/- 1mm) Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung. Bodenbelag ( ) Reinstreifermatte, Farbe: anthrazit, 22 mm hoch, weitere Farben auf Anfrage! oder ( ) ohne Bodenbelag Lieferung und Montage Durchführung der Elektroverkabelung nach Vorgaben bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach / EN 16005/ DIN 18650 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nachtverschluss mit durchgehender 4-Punkt Führung (Eventualposition) ( ) Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. ( ) feingerahmt in VSG 10/12 mm, klar oder ( ) mit Alupaneele Verriegelung der Nachtverschluss-Schiebetüren mit: ( ) Hakenriegelschloss (keine Riegelüberwachung möglich, 3-Punkt-Führung) oder ( ) Stangenschloss nach oben Verriegelungsüberwachung (Riegelkontakt möglich) ( ) Nachtverschluss-Schiebetüren innen laufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. oder ( ) Nachtverschluss-Schiebetüren automatisch, innen laufend, mit Totmannsteuerung und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall. ( ) mit Zahnriemenverriegelung ( ) mit automatischer Stangenverriegelung oder ( ) Nachtverschluss-Schiebetüren automatisch, innen laufend, mit Ansteuerung über die Gebäudeleittechnik und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall. ( ) mit Zahnriemenverriegelung ( ) mit automatischer Stangenverriegelung Optional dazu: ( ) Endlagenüberwachung für Nachtverschluss-Schiebetüren ( ) Riegelüberwachung für Nachtverschluss-Schiebetüren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) keine Verriegelung oder ( ) manuelle Verriegelung mit Treibriegelschloss im Türflügel integriert, inclusive Profilhalbzylinder oder ( ) elektromechanische bistabile Verriegelung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Griffe (Eventualposition) ( ) geschliffene, horizontale Edelstahl- Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge: ….. oder ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas, Standardlänge bis 1500 mm ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßgriffe, Ø 40 mm, Montage direkt auf dem Glas, Länge entsprechend Türflügelhöhe |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Taster Sonderfunktion für Menschen mit Behinderung (Eventualposition) ( ) Lieferung und Montage von zwei Tastern mit Rollstuhlsymbol am rechten Pfosten der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit reduziert, um körperlich eingeschränkten Personen mehr Sicherheit zu bieten. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Beleuchtung (Eventualposition) ( ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 2,6 W) integriert in der Deckenuntersicht oder ( ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Luftschleieranlage (Eventualposition) ( ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltüre voll integrierte Luftschleieranlage incl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Die Bedienung erfolgt über ein Bedientableau. Eine Anbindung an die Gebäudeleittechnik ist möglich. Die Mindestkranzhöhe ist durchmesserabhängig. Ausführung der Luftschleieranlage mit: ( ) Elektroanschluss: Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h ( ) Warmwasseranschluss Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h Hinweis: Zur Bemessung und Festlegung des Luftschleiers empfehlen wir einen Fachplaner hinzuzuziehen. Der Anschluss an das Heizungssystem erfolgt bauseits. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fassadenanschluss ( ) Seitliche U-Profile mit umlaufenden Anschlusspaneele 34 mm in Anlagenfarbe von GEZE incl. Montage und Versiegelung. |