|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE TSA 325 NT RC2: Karusselltüranlage in 3-oder 4-flügeliger Ausführung mit frei wählbarem Innendurchmesser von 2500 bis 3400 mm, RC2 geprüft nach DIN EN 1627 – 1630, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650, mit feiner Rahmung in hell einladender Optik, mit unterschiedlichen Antriebsarten und vielen möglichen Ausstattungsoptionen Antriebsarten ( ) Manuelle Betätigung der Tür. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die max. Drehgeschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Positionierautomat, d.h. die manuelle Tür wird nach dem Begehen motorbetrieben mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/Endstellung gebracht. Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Halbautomatischer GEZE Servo Antrieb: Erhöhter Begehkomfort gegenüber einer manuellen Tür durch automatisiertes Starten des Drehkreuzes. Um Schrittgeschwindigkeit zu erreichen, kann das Drehkreuz von Hand überdrückt werden. Nach dem Passieren dreht die Tür in langsamer Geschwindigkeit in die Endposition. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A Empfehlung: Nur bei gleichbleibendem Nutzerkreis Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder) Mikroprozessor gesteuerter, elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Antrieb mit zwei voreinstellbaren Geschwindigkeiten. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A, Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten. Absicherung nach DIN 18650 (TÜV-baumustergeprüft und zertifiziert) bestehend aus: - Pfostensicherheit - Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 - Vorpfostensicherheit (berührungslos) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel waagrecht (Fersenschutz) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel senkrecht (Handschutz) - Mitfahrende Sicherheit am Flügel (berührungslos, ab Durchmesser > 3000 mm) Baumaße: ( ) Innendurchmesser: .................. ... mm (frei wählbar zwischen 2200 und 3400 mm) ( ) Lichte Durchgangshöhe DH: .... .. mm (bis 3000 mm) ( ) Gesamthöhe Türanlage: ............... mm ( ) Bodeneinstand: ................ .......... mm (mind. 60 mm) Hinweis: Abweichende Maße auf Anfrage ! Ausführungsart: ( ) dreiflügelig ( ) vierflügelig Drehkreuz: ( ) starre Türflügel feingerahmt zur Aufnahme von Glas ESG. oder ( ) klappbare/schwenkbare Flügel geeignet für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen und zu Lüftungszwecken mit einer Kranzhöhe von nur 200 mm. Hinweis: Ein geeigneter Flucht- und Rettungsweg wird erst ab einem Innendurchmesser von 2600 mm erreicht. Max. Windbelastung 6 Beaufort. Hinweis: Örtliche baurechtliche Vorgaben sind zu beachten. Rahmenportal RC2: Aluminium Rahmenkonstruktion in Anlagenfarbe zum Einbau der Tür in eine RC2 geprüfte Fassade oder einer Wandkonstruktion nach den Vorgaben der EN 1627. Max. Breite 300 mm. Profil oben 100 mm. ( ) Ausführung als Sandwichprofil ( ) Ausführung als Kastenprofil Trommelwände außen feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen zur Aufnahme von: Seitenteile mit VSG-Sicherheitsglas feingerahmt ( ) mit VSG-Glas (in Anlehnung an P4A) 11 mm, klar Trommelwände innen feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen zur Aufnahme von: ( ) gebogenem VSG 10/12 mm, klar Deckenkonstruktion aus Aluminium: ( ) Standardhöhe 200 mm oder ( ) Erhöhter Deckenkranz 400 mm, mit umlaufender Kranzblende aus gebogenen Aluminium-Blechen Dachabdeckung im Außenbereich: ( ) optische Blechabdeckung oder ( ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle) Dachabdeckung im Innenbereich: ( ) als Staubdach mit Spanplatte oder ( ) optische Blechabdeckung Deckenuntersicht: ( ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe incl. Revisionsöffnung ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren innenlaufend, automatisiert, mit Totmannsteuerung und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall, mit automatisierter Stangenverriegelung, Fahrflügel mit VSG-Sicherheitsglas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht) mit integriertem Riegelkontakt: ( ) mit VSG-Glas (in Anlehnung an P4A) 11 mm Oberfläche der Leichtmetallteile: ( ) Pulverbeschichtung nach RAL oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ Bodenring ( ) GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. ( ) Abstellblech 100 mm und/oder ( ) Los-Festflansch (30x5 mm) Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung und ist bauseits zu erfolgen. Bodenbelag ( ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage! oder ( ) Bodenbelag bauseits Lieferung und Montage Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung Drehkreuz (Eventualposition) ( ) keine Verriegelung oder ( ) manuelle Verriegelung mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel, inklusive Profilhalbzylinder oder ( ) elektromechanische Verriegelung (bistabil), bei eventuellem Stromausfall bleibt der Zustand erhalten, den die Tür zuvor hatte. Kranzhöhe mindestens 75 mm Hinweis: Beim Einsatz von Nachtverschluss-Schiebetüren kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Griffe (Eventualposition) ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas oder ( ) geschliffene, horizontale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Behindertentaster (Eventualposition) ( ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol im unmittelbaren Eingangsbereich der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit auf einen einstellbaren Wert reduziert, um gehbehinderten Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten. Die Aktivierungsdauer kann ebenfalls eingestellt werden. Verlegung der Leerrohre zur Einbaustelle muss bauseits erfolgen. Hinweis: Einsatz nur bei Variante Push&Go und Vollautomat möglich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Beleuchtung (Eventualposition) ( ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 1 W) integriert in der Deckenuntersicht oder ( ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Luftschleieranlage (Eventualposition) ( ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltür integrierte Luftschleieranlage inkl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Kranzhöhe 400 mm Ausführung der Luftschleieranlage mit: ( ) Elektroanschluss: Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h ( ) Warmwasseranschluss: Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |