|  | ........................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 L ECline, mit mechanischer Feststellung, Feststellwinkel stufenlos zwischen 80° und 130° auf exakten Punkt einstellbar, Feststellposition überfahrbar, nach EN 1154, Größe 3 - 5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreite 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher Wirkungsgrad über 80 %, stark abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar, mit ECline-Gleitschiene TS 5000 BG, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) Edelstahl ähnlich ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |