|  | ...................... St ............................ € ....................... € Mechanisches Antipanik-Schloss mit Kontakten GEZE IQ lock C Selbstverriegelndes mechanisches Antipanik-Schloss mit Kontakten GEZE IQ lock C für 1-flügelige Türen geprüft und zugelassen nach EN 179 und EN 1125! Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange; Wechselfunktion zur Entriegelung von außen Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast! Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp vom Schloss aus Edelstahl; IQ lock C ist für DIN linke und rechte Türen verwendbar! Durch die integrierten Kontakte lässt sich das IQ lock C gut mit RWS-Systemen kombinieren: Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar: Riegelkontakt (bei 95 % Riegelausschluss) Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung 10°) Zylinderkontakt Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend) Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren wird noch zusätzlich der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene Komponenten verbaut werden! Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. ( ) IQ lock C 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm) ( ) IQ lock C 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm) ( ) IQ lock C 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm) ( ) IQ lock C 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm) ( ) IQ lock C 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm) ( ) IQ lock C 7280 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm) ( ) IQ lock C 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80mm) Zubehör: ( ) 1 St. GEZE Panikstangen (EN 1125) konfigurierbar Id.-Nr. 119005 ( ) 1 Stück Anschlusskabel IQ lock Id.-Nr. 103669 ( ) 1 Stück Kabelübergang verdeckt Id.-Nr. 106132 Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock C ist ein Türschließer an der Tür anzubringen. ( ) 1 St. TS 5000 Id.-Nr. 027333 |
| --- | --- |