|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachformoberlichtöffner OL 90 N Betätigung mit Elektrolinearantrieb E 212 R1 Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Kippflügel einwärts mit Elektrolinearantrieb E 212 R1/230 V AC für Gruppenschaltung über 1 Bedienstelle. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Variable Hubeinstellung für einfache Öffnungsweitenregulierung. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste sicherzustellen. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm Motormontage: ( ) vertikal seitlich links ( ) vertikal seitlich rechts ( ) horizontal oben Flügelbreite: ........ mm -Bei vertikaler Motormontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1200 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 1300 - 2400 mm1) (z.B. bei 3 Flügeln) -Bei horizontaler Motormontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 600 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1200 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2400 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelhöhe: ........ mm (mind. 500 mm bei vertikaler Motormontage) (mind. 250 mm bei horizontaler Motormontage) Platzbedarf seitlich: ........ mm (mind. 35 mm bei vertikaler Motormontage) Platzbedarf oben: ............ mm (mind. 35 mm bei horizontaler Motormontage) Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ........ Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Umschalter „Auf-Stop-Zu“, ( ) Umschalter E 27, Montage unter Putz ( ) Umschalter E 33, Montage auf Putz |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |