|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Slimdrive SL RC 2 Modulare, kompakte automatische Linearschiebetür mit nur 70 mm Antriebshöhe, RC 2 geprüft nach DIN V ENV 1627 bis 1630, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650, für Flügelgewichte bis 120 kg pro Flügel Integrierter Akku für Notöffnung und -schließung bei Stromausfall Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1): - Selbstlernend - Optimaler Komfort durch automatische Anpassung des Türverhaltens an die Frequentierung - Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus - Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung - Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür - Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung Abmessungen des Antriebes (H x T): 70 x 189 mm - Verstärkte Rollenwagenausführung - Zusätzliche mechanische Sicherung im oberen waagerechten Bereich Bodenführung: - Punktuelle Bodenführung, aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, auf Fertigfußboden montierbar - Verstärkte Stützwinkel im Bereich der Bodenführung für Aushebelschutz der Fahrflügel ( ) Montageunterbau für Stützwinkel zur stabilen Befestigung auf Rohfußboden Verriegelung: - Bistabile elektromechanische Stangenverriegelung unsichtbar im Profilsystem integriert mit manuelle Notentriegelung im Antrieb ( ) Montageunterbau für Bodenblech der Stangenverriegelung zur stabilen Befestigung auf Rohfußboden Montageart: ( ) Wandmontage oder ( ) Montage an Profilsystem Baumaße (Rohbaumaße): Lichte Bauhöhe LH:............. mm Lichte Bauweite LB:............. mm Durchgangshöhe DH:........... mm (max. 3000mm) Durchgangsbreite DB:.......... mm (2-flügelig 900 - 3000 mm) Anwendungsbereich: Flügelanzahl ( ) zweiflügelig ( ) mit Seitenteilen Beschlag: ( ) Fahrflügel mit ISO- oder Mono-Sicherheitsglas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht): ( ) mit ISO (Sicherheitsglas P4A) <23,5 mm versiegelt an der inneren und äußeren Fahrflügelkante ( ) mit VSG (Sicherheitsglas P4A) <23,5 mm versiegelt an der inneren und äußeren Fahrflügelkante Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebes und ggf. der Fahrflügel: ( ) eloxiert EV1 oder ( ) RAL ........ Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden Hinweis Die einbruchhemmende Funktion RC2 ist nur in der Betriebsart „NACHT“ gegeben. In der Betriebsart „NACHT“ erfüllt die Tür keine Fluchtweganforderungen. Es muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden oder genügend andere Fluchtwegtüren vorhanden sind. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40 Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus ( ) AP ( ) UP oder GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30 Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm ( ) weiß ( ) niro ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul) oder GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30 Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm ( ) weiß ( ) Edelstahl ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) UP oder GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65 Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm ( ) AP oder GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar) Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe. Abmessungen: 80 x 80 mm ( ) UP 12 mm tief ( ) AP 21 mm tief ( ) Variante für WC oder GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering flach 4 mm ( ) AP: Montagering hoch 20 mm oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering 20 mm oder GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm ( ) UP ( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude). Sender: ( ) Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster Empfänger: ( ) Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE GCER 300, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box (ID-Nr. 185707) 1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708) 2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108) GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) oder GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710) 1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional) Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A (Id.Nr. 130025) Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional) Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC / 1,1 A (Id.Nr. 151426) Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional) Zur Montage auf Hutschienen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A (Id.Nr. 151425) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Zusatztaster für Apothekeröffnung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung GEZE Sicherungsflügel zur Absicherung der Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650 bei Pfosten-Riegel-Konstruktion (abhängig vom Pfosteneinstand) hinter dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Sicherheitslichtschranke mit 2 Sendern und 2 Empfängern zur Absicherung der Öffnungsweite, Schutzart IP 65 (nach DIN 18650 nur zulässig, wenn beidseitig ein Radarbewegungsmelder verwendet wird, die Kräfte der Türflügel durch ein Kraftbegrenzungssystem begrenzt werden, und nicht bei besonders schutzbedürftigen Personen) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |