|  | ......... St .................. € .................. € NETZTEIL NT 2.5A-24V HS Netzteil für 230V-Anwendungen Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 60 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 2,5A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen B x H x T [mm]: 78 x 93 x 56 |
| --- | --- |
|  | ......... St .................. € .................. € NETZTEIL NT 1.5A-24V HS Netzteil für 230V-Anwendungen Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 36 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 1,5A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen B x H x T [mm]: 78 x 93 x 56 |
|  | ......... St .................. € .................. € Netzteil (6.25 A-24 V) zur Spannungsversorgung 230V AC/ 24V DC Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% Leistung: 150 W Ausgangsspannung: 24 V DC +-3% (SELV) Ausgangsstrom: 25 A Ausführung: Hutschienengehäuse Abmessungen (L x B x H): 95 x 72 x 66,5 mm |