|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE IQ box KNX Für die Anbindung der GEZE Fensterantriebe IQ windowdrives zur intelligenten natürlichen Lüftung in das KNX Gebäudebussystem. Die IQ box KNX ist kompatibel mit folgenden GEZE Fensterantrieben ab Softwareversion 3.0: Spindelantrieb E 250 NT (auch in RWA Öffnungs- und Verriegelungssystemen) Kettenantrieb Slimchain Kettenantrieb Powerchain Verriegelungsantrieb Power lock Die Ansteuerung der angeschlossenen Antriebe (Position in %, Geschwindigkeit in %) sowie Rückmeldung der aktuellen Position und des Fensterzustandes (geschlossen / offen / öffnet / schließt / Position) erfolgt durch den KNX Gebäudebus. Lüftungsfunktionen Spaltlüften und Zeitlüften sind ohne weitere Steuerungen sicherzustellen. Technische Daten: Versorgungsspannung 24 V DC,+-25 %, SELV Max. Strom Antriebe 6 A Eigenstromaufnahme an KNX-Bus 5 mA Eigenstromaufnahme an 24 V 25 mA Schutzart / Schutzklasse IP 20 Schutzklasse III Umgebungstemperatur 5 °C…+70 °C Anschlussquerschnitt 24 V & Antrieb 1,5 mm² Anschlussquerschnitt Taster 0,5 mm² Max gesamt Antriebsleitungslänge 15 m Maße Unterputz-Gehäuse (UP) 50 mm x 45 mm x 19 mm Maße Hutschienen-Gehäuse (HS) 98 mm x 62 mm x 18 mm (2 TE) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Ausführung Unterputzgehäuse ( ) Ausführung Hutschienengehäuse |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Hinweis: Sie benötigen noch ein 24 V Netzteil zur Versorgung der Fensterantriebe sowie der IQ box KNX. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Unterputz Netzteil ( ) Hutschienen Netzteil |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. Funktionsprüfung erfolgt über Auf/ Zu Tasten der IQ box KNX. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |