|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 95 Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Handhebel Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Rechteckfenstern mit Kipp-, Klapp-, Drehflügeln einwärts. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste möglich. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Spielfreie Betätigung über Federbandeckumlenkung und mit Handhebel. Technische Daten: Öffnungsweite: 220mm ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 440 - 1100 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1101 - 2200 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2201 - 2700 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelhöhe: ........ mm (mind. 350 mm) Mitte Querstange bis UK Handhebelgrundplatte: ........ mm Farbton: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |