|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € GEZE Slimdrive SL für geneigte Fassaden Modulare, kompakte Linearschiebetür-Automatik, mit nur 70 mm Antriebshöhe, feingerahmt in filigraner Optik in ausgefallener Anwendung, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, geeignet für einen Neigungswinkel von bis zu 10° aus der Senkrechten. Größere Neigungswinkel auf Anfrage. Integrierter Akku für Notöffnung und -schließung bei Stromausfall Neueste Software für optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC für komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1): - Selbstlernend - Optimaler Komfort durch automatische Anpassung des Türverhaltens an die Frequentierung - Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus - Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung - Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür - Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig -Durchgehende Bodenführung mit Laufrollen aus Edelstahl, Oberkante Bodenführung=FFB, auf den Rohfußboden montiert und im Estrich eingelassen. - Elektromagnetische Verriegelung, in der Antriebseinheit integriert, mit manueller Notentriegelung Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb für Flügelgewichte bis 100 kg je Flügel Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung Abmessungen des Antriebes (H x T): 70 x 189 mm Montageart: ( ) Wandmontage (der Antrieb muss waagrecht montiert werden!) oder ( ) Montage an Profilsystemen/ Fassade (der Antrieb muss waagrecht montiert werden!) Baumaße (Rohbaumaße): Lichte Bauweite LB: ......... mm, Lichte Bauhöhe LH: ......... mm, Durchgangsbreite DB: ......... mm, (1-flügelig 700 - 1000 mm) (2-flügelig 900 - 2000 mm) Durchgangshöhe DH: ......... ...........mm Neigung aus der Senkrechten:..............Grad (Größere Winkel auf Anfrage!) Anwendungsbereich: Flügelanzahl ( ) einflügelig links schließend ( ) einflügelig rechts schließend ( ) zweiflügelig Beschlag: ( ) Fahrflügel mit ISO- oder Mono-Glas feingerahmt (bis 100 kg Flügelgewicht): ( ) mit ISO-Glas 22 mm aus ( ) ESG oder ( ) VSG (abhängig von Neigung) ( ) mit ESG 10 mm ( ) mit VSG 10 mm Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebes und der Fahrflügeln: ( ) Pulverbeschichtung RAL-Farben oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ oder ( ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 oder ( ) belegt mit Edelstahl poliert Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40 Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus ( ) AP ( ) UP oder GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition) GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) außen ( ) innen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30 Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm ( ) weiß ( ) niro ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul) oder GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30 Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm ( ) weiß ( ) Edelstahl ( ) optionales Funksendemodul ( ) AP ( ) UP oder GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65 Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm ( ) AP oder GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar) Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe. Abmessungen: 80 x 80 mm ( ) UP 12 mm tief ( ) AP 21 mm tief ( ) Variante für WC oder GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering flach 4 mm ( ) AP: Montagering hoch 20 mm oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering 20 mm oder GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm ( ) UP ( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude). Sender: ( ) Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung ( ) Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster Empfänger: ( ) Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20 |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE GCER 300, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box (ID-Nr. 185707) 1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708) 2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108) GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) oder GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Set bestehend aus: 1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710) 1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713) 10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711) Optional GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712) GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024) Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional) Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A (Id.Nr. 130025) Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional) Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 24 V DC / 1,1 A (Id.Nr. 151426) Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional) Zur Montage auf Hutschienen Primär: 230 V AC, 50 Hz Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A (Id.Nr. 151425) |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels. |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Zusatztaster für Apothekeröffnung |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung GEZE Sicherungsflügel zur Absicherung der Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650 / EN 16005 bei Pfosten-Riegel-Konstruktion (abhängig vom Pfosteneinstand) hinter dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang (neigungsabhängig) |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Sicherheitslichtschranke mit 2 Sendern und 2 Empfängern zur Absicherung der Öffnungsweite, Schutzart IP 65 (nach DIN 18650 / EN 16005 nur zulässig, wenn beidseitig ein Radarbewegungsmelder verwendet wird, die Kräfte der Türflügel durch ein Kraftbegrenzungssystem begrenzt werden, und nicht bei besonders schutzbedürftigen Personen) |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |

Hinweis:

1. Für die Montage des Antriebes wird eine bauseitige Unterkonstruktion benötigt.

Der Antrieb muss waagerecht sitzen!

2. Die Bodenführung muss durchgehend sein

3. Wir setzen eine bauseitige Vordachkonstruktion voraus

4. Eine eventuell notwendige Zulassung im Einzelfall ist in unserem Angebot nicht

berücksichtigt.