|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Flachformoberlichtöffner OL 320 mit Öffnungsweite 320 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit Elektroantrieb E 212 R1, 230 V AC für Gruppenschaltung über 1 Bedienstelle, Schere mit Sicherheitsknopf, Gestänge mit LM-Profil abgedeckt, Motormontage: ( ) vertikal seitlich links ( ) vertikal seitlich rechts ( ) horizontal oben Flügelbreite: ........ mm Bei vertikaler Motormontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 680 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) Bei horizontaler Motormontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 890 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 24001- 3600 mm1) Flügelhöhe: ........ mm (mind. 530 mm bei vertikaler Motormontage) (mind. 400 mm bei horizontaler Motormontage) Platzbedarf seitlich: ........ mm (mind. 35 mm bei vertikaler Motormontage) Platzbedarf oben: ........ mm (mind. 36 mm bei horizontaler Motormontage) Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß RAL 9016 ( ) RAL ........ 1) Füllgewichte beachten Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Umschalter „Auf-Stop-Zu“, ( ) LTA – LSA,, Montage unter Putz ( ) Optional: Aufputzdose, Montage auf Putz |