|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Verriegelungsantrieb Power lock Für das sichere Ver- und Entriegeln an vertikal eingebauten und einwärts öffnenden Kipp-/ Klapp- und Drehflügeln sowie auswärts öffnenden Klappflügeln Modulares System mit aufgesetztem Elektroantrieb mit integrierter Folgesteuerung in Verbindung mit den GEZE Elektrokettenantrieben Slimchain, Powerchain und dem Elektrospindelantrieb E 250 NT Ver- und Entriegelung von Fensterflügeln über einen Mitnehmerzapfen am Zentralverschluss. Besondere Merkmale: Automatische Justierung der Endposition Betätigung von Euronut- und Systemschubstangen Variable Montage für Flügel- oder Rahmenmontage Mitnehmer um 180° drehbar Antrieb links und rechts montierbar Entriegelung des Antriebs auch im geschlossenen Zustand möglich. Technische Daten: Verriegelungshub: 22 mm Zugkraft/Druckkraft: max. 600 N Öffnungs-/Schließzeit: max. 6 s Spannung: 24 V Stromaufnahme: 1,5 A Schutzart: IP 42 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Anschlusskabel: 2 m*, Silikon ummantelt Ausstellmechanismus: Mitnehmer aus Edelstahl *Sonderlänge auf Anfrage GEZE Verriegelungsantrieb Power lock ist geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2. Ausführung: Solo ( ) Syncro ( ) Montageart: ( ) aufgesetzt Fensterart: ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) einwärts ( ) auswärts Flügelmaterial: ( ) Alu ( ) Kunststoff ( ) Holz Farbton: ( ) EV1 ( ) weiß RAL 9016 ( ) nach RAL .......... Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren (2 St.) vor, z.B. GEZE Sicherheits-schere Nr. 35 oder Nr. 60. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Flügelmontage |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage EV1 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage RAL 9016 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage nach Wahl |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.9 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |