|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Obentürschließer TS 5000 EFS 3-6, 24 V DC, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit Freilauffunktion, aktivierbar über elektrische Feststellung nach EN 1155 durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90°, mit Komfort-Rastfunktion zur leichten Arretierung im maximalen Öffnungswinkel des Freilaufbereichs, um ungewolltes Zulaufen der Tür zu verhindern, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 3-6 nach EN 1154, für Türblätter mit bis zu 1400 mm Breite, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, mit Montageplatte Barrierefrei nach DIN 18040 Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis der Tür erforderlich. ( ) Türblattmontage auf der Bandseite ( ) Kopfmontage auf der Bandseite Farbton: ( ) silberfarbig ( ) Edelstahl ähnlich ( ) weiß ( ) RAL .... Zubehör: ( ) integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible Öffnungsbegrenzung für E/R/ISM Gleitschienen GEZE Unterbrechertaster (vorgeschrieben für Freilauftürschließer) ( ) AP ( ) UP Hinweis: Der GEZE TS 5000 EFS ist für verschiedene Auslösevorrichtungen bauaufsichtlich zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 7, für Montage an Feuer- und Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, im GEZE Design, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von GEZE Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL .. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Funkerweiterung FA GC 170 zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen bestehend aus: GEZE Funkmodul GC 171 zum Anschluss an GEZE Feststellanlagen, 24 VDC Versorgung direkt über GEZE Feststellanlage, einrichten mittels Dip-Schalter ohne zusätzliche Programmierwerkzeuge, Anzeige der Verbindungsqualität und Status für jeden Teilnehmer, verschlüsselte Funkverbindung, Funkanbindung von bis zu sechs Teilnehmer GC 172 / GC 173 / GC 175, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkdeckenrauchmelder GC 172, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 8 Jahre, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, mit Alarmschwellen-Nachführung entsprechend DIN14677, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkdeckentemperaturmelder GC 173, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 8 Jahre, geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkeingabemodul GC 175, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, Anschluss an Unterbrechertaster oder potentialfreien Kontakt einer Brandmeldeanlage, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 5 Jahre, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, Montage in Unterputzdose EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchmelder GC 152, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN 54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) Farbton: ( ) weiß ( ) RAL ..... |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Temperaturmelder GC 153, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN 54-5, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) Farbton: ( ) weiß ( ) RAL ..... |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Haftmagnete Betriebsspannung 24 V DC Leistungsaufnahme 1,5 Watt Haltekraft 490 N ( ) Haftmagnet Grundmodell (verzinkt ohne Grundplatte) für Wandeinbau oder Einbau in beliebige Konstruktion ( ) Haftmagnet Wandmontage mit Grundplatte ( ) Haftmagnet Unterputzmontage ( ) Haftmagnet Aufputzmontage ( ) Sockel für Haftmagnet Aufputz zur Bodenmontage ( ) Haftmagnet mit Distanzrohr verzinkt für Boden/Decke/Wand-Montage mit schwenkbarem Magnetkopf ( ) Ausführung in Grundlänge 185 mm ( ) Ausführung in Grundlänge 335 mm ( ) Haftmagnet Wandmontage Grundlänge 65 mm GEZE Haftgegenplatten ( ) Haftgegenplatte Standard auf Montageplatte mit Federung zur Planlage mit Haftmagnet ( ) Haftgegenplatte mit Federpuffer auf Montagegehäuse mit Dämpfungsfeder für weichen federnden Anschlag für schwere Türen ( ) Haftgegenplatte schwenkbar auf Montageplatte mit schwenkbarer Haftgegenplatte für Winkelstellungen zwischen Tür und Haftmagnet |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Unterbrechertaster zur Handauslösung, ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Abnahmeprüfung der Feststellanlage und dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Standard) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) mit Gewährleistungsverlängerung Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge (ausgenommen Sonn- und Feiertage) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |