|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Integrierter Türschließer GEZE Boxer mit mechanischer Feststellung, für Anschlagtüren ab 40 mm Türblattstärke; Schließkraft Größe 2 – 4 nach EN 1154; Gleitschiene mit mechanischer Feststellung, Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und ca. 120°; Feststellkraft der Feststellung einstellbar, Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, hydr. Öffnungsdämpfung und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar. Der Schließer ist vollständig im Türblatt eingebaut, die Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar. Bis 130 kg Türblattgewicht / Türbreite 1100 mm für linke und rechte Anschlagtüren Farbton: ( ) silberfarbig ( ) RAL |
| --- | --- |