|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € MSW mit feingerahmten Flügeln Manuelles Schiebewandsystem GEZE MSW mit feingerahmten Flügeln, bestehend aus unabhängig voneinander manuell verfahrbaren Flügelelementen, einem Aluminium-Laufschienensystem sowie einem der Elementanzahl entsprechendem Bahnhof zum Parkieren der Elemente. Abmessungen der manuellen Schiebewand Lichte Breite: …… mm Lichte Höhe: ….. mm (OKFFB bis UK Decke, max. 4000 mm) Anzahl Elemente: …. Stück SmartGuide Ermöglicht das Umschalten der Führungsseite des Rollenwagens in der Laufschiene ohne externe Steuerung und Energiezufuhr. Auch komplexe Laufschienenverläufe sind so unter Beibehaltung der permanenten Führung der Laufwagen einfach realisierbar. Anlagenverläufe ohne Drehendflügel ermöglichen die vollständige Öffnung der Anlagenfront. Laufschienensystem Fließendes Verhalten durch geführte Kurventechnik zur leichten Bedienung der Elemente, keine eckigen oder ungeführten Verzweigungen. Laufwagen mit permanent im Eingriff befindlichen Führungsrollen und mechanisch codierter Laufbahn, fix oder Führungsseite selbsttätig umschaltbar; für hohen Bedienkomfort und zur Vermeidung von Fehlbedienung. Laufrollen mit geräuscharmen Kunststofflaufflächen und abgedichteten Kugellagern, keine Kugelteller und Gleitscheiben zulässig. Laufschiene bestehend aus Aluminium-Strangpressprofilen mit dem Querschnitt 96 x 66 mm. Bauseitige Deckenabschlusswinkel werden durch optional mitzuliefernde Nutensteine an der Laufschiene befestigt. Die Laufschiene ist an bauseits tragenden Bauteilen (z.B. Stahlkonstruktionen o. ä.) zu befestigen. Laufschienenverlauf ( ) gerade ( ) segmentiert (bis 10 ° als Gehrungsschnitt ausgeführt, ab 10° mit Laufschienenbögen) ( ) kontinuierlich gebogen Parkraum ( ) Position außerhalb der Front ohne Drehendflügel, mit SmartGuide Technologie ( ) Position seitlich in der Anlagenfront mit Drehendflügel ( ) 90° Parkraum (Flügelelemente stehen 90° gedreht zum Anlagenverlauf) ( ) Parallel-Parkraum (Flügelelemente stehen parallel zum Anlagenverlauf) ( ) individueller Parkraum nach Zeichnung ( ) mit Doppellaufschiene (empfohlen bei sichtbaren Parkbereichen) ( ) mit Einfachlaufschiene (empfohlen bei nicht sichtbaren Parkbereichen) Verriegelung und Bodenführung ( ) Verriegelung in doppelt exzentrische Bodenhülsen mit Wechseleinsatz für optimale Ausrichtung und Passung. Die Elementverriegelung erfolgt über stirnseitige Feststeller, die in mitzuliefernden Bodenhülsen verriegeln. Zum Schutz gegen unbefugtes Aufhebeln sind die Elemente untereinander über eingreifende Profilzapfen verbunden. Alternativ sind arretierbare Frontbodenverriegelungen und integrierte Blendenschlösser mit Profilzylinder als Elementverriegelung ausführbar. ( ) mit Bodenführung Elemente Flügelelemente bis zu einer Breite von 1500 mm, einer Höhe bis 3000 mm und einem Maximalgewicht von 125 kg. Oberes und unteres Rahmenprofil mit integrierten Aufnahmekanälen zur Befestigung von Laufwagen, Verriegelungen und Dichtungskomponenten ohne zusätzliche Aufsatz- und Anbindungsprofile. Verstellbereich der Laufwagen +4/-7 mm zum nachträglichen Höhenausgleich, z.B. bei Absenkung der Decke. Das umlaufende Rahmenprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium zur Aufnahme von 2-fach Isolierglas. Eine Rahmenbreite von nicht mehr als 30 mm im vertikalen Bereich und nicht mehr als 100 mm im horizontalen oberen und unteren Bereich gewährleisten einen hohen Transparenzanteil der gesamten Anlage. Flügelstöße werden durch jeweils 2 wechselseitig in das gegenüberliegende Profil eingreifende Silikondichtungen abgedichtet. Oben und unten dichten jeweils 2 Bürstendichtungen ab. Oberfläche Rahmenprofil ( ) eloxiert EV1 silberfarbig ( ) pulverbeschichtet farbig nach RAL Glas ( ) Weißglasqualität (eisenoxidarm, kein Grünstich) ( ) Isolierglas 2 x 4 mm UG-Wert 2,1 (Luft-Füllung) ( ) Isolierglas 2 x 4 mm UG-Wert 1,1 (Argon-Füllung) ( ) Isolierglas 2 x 4 mm UG-Wert 1,0 (Krypton-Füllung) ( ) ESG 10 mm Elementaufteilung der Glastrennwand Verriegelung je nach Position mit stirnseitigen oder von der Innenseite bedienbaren Verriegelungen. Erste Verriegelung auf der Parkraumseite ausgeführt mit Riegelschloss für bauseitigen Profilzylinder. …. Stück Schiebeflügel …. Stück Drehflügel ( ) Anschlagtür mit TS 3000 V ( ) Drehtür feststehend (ohne Schließmittel) ( ) Pendeltür feststehend mit Bodentürschließer TS 550 NV ( ) mit Drückergarnitur ( ) mit Griffstange beidseitig …. Stück Schiebedrehflügel mit gekoppelter Verriegelung für Umschaltung der Schiebe- und Drehtürfunktion. ( ) Schiebeanschlagtür mit TS 3000 V ( ) Schiebedrehtür ( ohne Schließmittel) ( ) Schiebependeltür mit TS 520 ( ) mit Drückergarnitur ( ) mit Griffstange beidseitig …. Stück Festfeld |
| --- | --- |