|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Kurbelstange Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Kippflügel einwärts. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste möglich. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm ( ) mit Eckwinkelgetriebe Fz 90 ( ) mit Getriebe Fz 91 für Vertikalmontage ( ) mit Getriebe Fz 92 für Schräg- und Dreieckfenster (ohne Federbandeckumlenkung) ( ) mit fester Kurbelstange ( ) mit loser Kurbelstange Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1200 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2400 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelhöhe: ........ mm (mind. 250 mm) Mitte Querstange bis Ende Kurbelstange gestreckt: ........ mm Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ........ Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |