| 1.0 | ......................... Un .............................. € .............................. € Entraînement à chaîne ECchain GEZE Pour la ventilation quotidienne sur des fenêtres à soufflets, fenêtres à l’italiennes et fenêtres à la françaises à montage vertical, avec ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur. Entraînement à chaîne comme support direct en version 230 V. La course est réglable sur 200 et 400 mm à l’aide du raccord de câble sur l’entraînement. L’entraînement doit être équipé d'un commutateur de fin de course intégré et d'une protection contre la surcharge. La coupure de charge avec protection intégrée doit être effectuée électroniquement. Les supports d’entraînement et la fixation à chaîne permettent un montage facile par l’avant. Données techniques : Course : 200 et 400 mm Force de traction/force de compression : 250 N/250 N Tension : 230 V CA Consommation de courant : 0,13 A Indice de protection : IP 30 Température ambiante : -5 °C à +60 °C Câble de raccordement : 2 m, PVC Finition : Solo ( ) Type de montage : ( ) horizontal Type de fenêtre : ( ) fenêtre à soufflet ( ) fenêtre à l’italienne ( ) fenêtre à la française ( ) vers l’intérieur ( ) vers l’extérieur Dimensions des battants : ........ mm de largeur (min. 430 mm) ........ mm de hauteur (min. 400 mm, en fonction du type de fenêtre, du poids de remplissage, de la course et du type de montage) Matériau du battant : ( ) bois ( ) alu ( ) plastique Largeur d'ouverture : ........ mm ou max. ....... mm (À remplir par le fournisseur) Teinte : ( ) gris RAL 7035 ( ) blanc RAL 9016 ( ) noir RAL 9005 Remarque : En cas d’utilisation sur une fenêtre à soufflet, nous prescrivons pour des raisons de responsabilité du fabricant sur son produit le montage de compas de sécurité séparés (2 un.) par ex. des compas de sécurité GEZE n° 35 ou 60. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Un .............................. € .............................. € ( ) compas de sécurité (2 un.) |
| 1.2 | Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.3 | ......................... Un .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.4 | ......................... Un .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation etremise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.5 | ......................... Un .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.6 | ......................... Un .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |