|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Entraînement à chaîne Powerchain GEZE Pour la ventilation quotidienne et l'évacuation rapide et sûre de la fumée et de la chaleur sur des fenêtres à soufflets, fenêtres à l’italiennes et fenêtres à la françaises à montage vertical, avec ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur ainsi que pour les fenêtres de toit plates et les lumidômes. Entraînement à chaîne comme support direct en version 24 V. Le contrôle de l’entraînement doit être effectué à l’aide d'un microprocesseur. La largeur d'ouverture et la vitesse de fonctionnement en mode de ventilation peuvent être programmées individuellement à l'aide de logiciels. L’entraînement est équipé d'une commutation de fin de course et d'une protection contre la surcharge et dispose d’un système de démarrage et d'arrêt en douceur à régulation électronique. La commande doit être effectuée via une centrale d'alimentation de secours GEZE dans le cas d'un système de désenfumage et d'extraction de chaleur. Le fonctionnement multiple synchronisé de jusqu'à 3 entraînements doit être assuré sans module externe complémentaire. L’activation et le réglage de la fonction de synchronisation sont effectués via l’interrupteur DIP intégré sans programmation complémentaire. Désactivation automatique une fois les positions de fin de course atteintes. Protection contre la surcharge dans le sens d'ouverture et de fermeture. Fermeture étanche via une pression de contact à réglage électronique. Les supports d’entraînement et la fixation à chaîne permettent un montage facile et rapide par l’avant. Données techniques : Course : 600/800 et 1200 mm Force de traction/force de compression : 600 N/max. 600 N, en fonction de la course Tension : 24 V DC / 230 V avec alimentation externe Consommation de courant : système de désenfumage et d'extraction de chaleur (18 V) 1,5 A, ventilation (24 V) 1,2 A Indice de protection : IP 40 Température ambiante : -5 °C à +70 °C Câble de raccordement : 2 m, avec gaine en silicone *Longueur spéciale sur demande L’entraînement à chaîne GEZE Powerchain convient au montage dans des DNEFC GEZE contrôlés et certifiés sur la base de la norme EN 12101-2. Finition : Solo ( ) Synchro ( ) Type de montage : ( ) horizontal Type de fenêtre : ( ) fenêtre à soufflet ( ) fenêtre à l’italienne ( ) fenêtre à la française ( ) Fenêtre de toit plate ( ) vers l’intérieur ( ) vers l’extérieur Autres types de battants disponibles sur demande Dimensions des battants : ........ mm de largeur (min. 760 mm) ........ mm de hauteur (min. 400 mm, en fonction du type de fenêtre, du poids de remplissage ou du poids du battant, de la course et du type de montage) Matériau du battant : ( ) bois ( ) alu ( ) plastique Largeur d'ouverture : ........ mm ou max. ....... mm (À remplir par le fournisseur) Teinte : ( ) EV1 ( ) blanc RAL 9016 ( ) selon RAL .......... Remarque : En cas d’utilisation sur une fenêtre à soufflet, nous prescrivons pour des raisons de responsabilité du fabricant sur son produit le montage de compas de sécurité séparés (2 un.) par ex. des compas de sécurité GEZE n° 35 ou 60. Remarque : Afin de garantir les catégories de performance définies selon la norme DIN EN 14351-1 concernant la charge au vent, l'étanchéité à la pluie battante et l'étanchéité à l’air, un verrouillage supplémentaire selon les indications du fabricant du système de profilé doit être prévu sur la fenêtre, par ex. avec un dispositif GEZE Power lock. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Un .............................. € .............................. € ( ) Jeu de consoles Powerchain type A (basculant) ( ) Jeu de consoles Powerchain type B (rabattable) |
| 1.2 | ......................... Un .............................. € .............................. € ( ) compas de sécurité (2 un.) |
| 1.3 | ......................... Un .............................. € .............................. € Remarque : Une centrale d'alimentation de secours GEZE E 260 N, THZ, THZ Comfort ou MBZ 300 et accessoires est également nécessaire. |
| 1.4 | ......................... Un .............................. € .............................. € ( ) Entraînement de verrouillage Power lock |
| 1.5 | ......................... Un .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur battant ( ) Kit d'accessoires montage sur dormant |
| 1.6 | ......................... Un .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.7 | ......................... Un .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.8 | ......................... Un .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.9 | ......................... Un .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remisegratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 01:10 | ......................... Un .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |