|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 N 48 G Unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire pour système de désenfumage et d'extraction de chaleur et ventilation. Pour contrôler les motorisations linéaires 24 V DC avec une consommation totale de courant de 48 Ampères. La centrale peut être complétée avec - des groupes de ventilation à combinaison variable avec des priorités associées - des groupes d'alarme configurables avec des priorités et des interdépendances des lignes de détection - Lignes de détection - Sections coupe-feu et offre des possibilités d’adaptation flexibles en fonction des exigences sur place. La programmation des sections coupe-feu peut être effectuée sans logiciel et permet ainsi une installation rapide et facile. La centrale comprend 13 emplacements libres pour d’autres modules et peut être complétée avec : - des groupes de ventilation (module d’entraînement DM) - des groupes d'alarme (module de capteur SM) - des lignes de détection (module de capteur SM) - une commande en fonction du sens du vent Chargeur automatique pour le chargement à compensation de la température avec surveillance du dispositif de chargement Commutation automatique entre le fonctionnement secteur et le fonctionnement sur batterie Alimentation de secours avec accumulateur 2 x 12 V pendant au moins 72 heures Premiers niveaux de commande sur les différents modules Toutes les lignes d’alarme ont un dispositif de surveillance de la ligne et offrent ainsi une grande sécurité. Contact de signalisation paramétrable sans potentiel par groupe d’alarme pour les alarmes ou les pannes Un groupe d’alarme avec : Évaluation des lignes de détection à surveillance de la ligne Raccordement de détecteurs automatiques avec surveillance de la ligne dans - max. deux lignes à analyse séparée - max. 10 un. respectivement Raccordement d’un contact sans potentiel externe à surveillance de la ligne par ex. BMA Raccordement des boutons de désenfumage et d'extraction de chaleur avec surveillance de la ligne Entrées pour bouton de ventilation Caractéristiques du bouton-poussoir paramétrable pour - Bouton central ou attribué - Mode « homme mort » ou auto-maintien - Automatisme pas-à-pas - Automatisme de ventilation Contact de signalisation paramétrable sans potentiel pour les alarmes ou les pannes. Connexion de bus et configuration via un logiciel Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien. 6 groupes de ventilation DM Chaque groupe de ventilation contrôle au maximum Courant de commutation de 10 Ampères Entrées de notification paramétrables - Comme entrée de blocage pour la commande asservie - Comme entrée pour les retours de positions finales OUVERTURE et FERMETURE En association avec les affichages LED, par ex. sur le bouton de ventilation pour afficher le statut de la fenêtre pour le groupe de ventilation « ouvert » ou « fermé ». Caractéristiques du bouton-poussoir paramétrable pour - Mode « homme mort » ou auto-maintien - Automatisme pas-à-pas - Automatisme de ventilation Raccordement moteur avec surveillance de la ligne Alimentation des ventouses électromagnétiques possible Commande des générateurs à gaz comprimé Résistant aux courts-circuits grâce au fusible plat KFZ Connexion de bus et configuration via un logiciel Contrôle direct du module par les niveaux de commande sur le module pour une mise en service confortable Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien Possibilités de raccordement : - Commande pluie-et-vent - Détecteurs de fumée RM 1003 et/ou détecteur thermodifférentiel WM 1005 - Bouton de désenfumage FT 4 - Bouton de ventilation avec ou sans affichage de fonction LED - Entrée d'alarme pour déclenchement externe (SSI) - Option : autres groupes d'alarme (SM) - Option : autres groupes de ventilation (DM) Données techniques : Tension d’entrée : 230 V CA Tension de sortie : 24 V DC +-5 % en mode de fonctionnement normal Programmation de sections coupe-feu possible sans logiciel Affichage de l’intervalle de sécurité intégré Classe IP : IP 54 Courant de sortie max. 48 A Montage selon EN12010-9 et 10 Modèle conforme VdS (G 512004) Armoire en acier avec fermeture à double panneton, peinture grise (RAL 7035) Largeur : 600 mm Hauteur : 800 mm Profondeur : 250 mm |
| --- | --- |
|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 drivemodule DM Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour contrôler les motorisations linéaires 24 V DC Courant de commutation de 10 Ampères Entrées de notification paramétrables - Comme entrée de blocage pour la commande asservie - Comme entrée pour les retours de positions finales OUVERTURE et FERMETURE En association avec les affichages LED, par ex. sur le bouton de ventilation pour afficher le statut de la fenêtre pour le groupe de ventilation « ouvert » ou « fermé ». Caractéristiques du bouton-poussoir paramétrable pour - Mode « homme mort » ou auto-maintien - Automatisme pas-à-pas - Automatisme de ventilation Raccordement moteur avec surveillance de la ligne Alimentation des ventouses électromagnétiques possible Commande des générateurs à gaz comprimé Résistant aux courts-circuits grâce au fusible plat KFZ Connexion de bus et configuration via un logiciel Contrôle direct du module par les niveaux de commande sur le module pour une mise en service confortable Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien |
|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 drivemodule (extension) DME Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour contrôler les motorisations linéaires 24 V DC Courant de commutation de 20 Ampères Entrées de notification paramétrables - Comme entrée de blocage pour la commande asservie - Comme entrée pour les retours de positions finales OUVERTURE et FERMETURE En association avec les affichages LED, par ex. sur le bouton de ventilation pour afficher le statut de la fenêtre pour le groupe de ventilation « ouvert » ou « fermé ». Caractéristiques du bouton-poussoir paramétrable pour - Mode « homme mort » ou auto-maintien - Automatisme pas-à-pas - Automatisme de ventilation Raccordement moteur avec surveillance de la ligne Alimentation des ventouses électromagnétiques possible Commande des générateurs à gaz comprimé Résistant aux courts-circuits grâce au fusible plat KFZ Des borniers sont nécessaires pour le raccordement des entraînements Connexion de bus et configuration via un logiciel Contrôle direct du module par les niveaux de commande sur le module pour une mise en service confortable Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien |
|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 kit de borniers Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour le raccordement d'entraînements avec une section plus importante, par ex. sur un DME |
|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 module de capteur DM Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour l’évaluation des lignes de détection à surveillance de la ligne, la formation des sections coupe-feu et pour la commande de ventilation Raccordement de détecteurs automatiques avec surveillance de la ligne dans - max. deux lignes à analyse séparée - max. 10 un. respectivement Raccordement d’un contact sans potentiel externe à surveillance de la ligne par ex. BMA Raccordement des boutons de désenfumage et d'extraction de chaleur GEZE FT4 avec surveillance de la ligne Entrées pour bouton de ventilation Caractéristiques du bouton-poussoir paramétrable pour - Mode « homme mort » ou auto-maintien - Automatisme pas-à-pas - Automatisme de ventilation Contact de signalisation paramétrable sans potentiel pour les alarmes ou les pannes Connexion de bus et configuration via un logiciel Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien |
|  | ..................... Pce € ............................. € Module météo MBZ 300 GEZE WM Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours GEZE MBZ 300 Pour l’évaluation des sensors météorologiques et / ou pour la commande en fonction du sens du vent des fenêtres de système de désenfumage et d'extraction de chaleur (NRWG) Composants raccordables pour différentes exigences : Commande pluie-et-vent GEZE avec contacts sans potentiel pour la ventilation Détecteur de pluie GC 401 RS et détecteur de vent GC 402 WVS avec réglage de la vitesse du vent max. pour la ventilation à l'aide du logiciel MBZ 300 Détecteur de pluie GC 401 RS et détecteur de vent GC 402 WVS et capteur de direction du vent GC 403 WDS comme commande entièrement dépendante du sens du vent pour NRWG selon EN 12101 partie 2 Les réglages sont effectués à l’aide du logiciel MBZ 300. Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien |
|  | ..................... Pce € ............................. € Module relais MBZ 300 GEZE ERM Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours GEZE MBZ 300 6 contacts de signalisation sans potentiel paramétrables pour le transfert du signal des alarmes, des pannes ou des signaux de ventilation Les réglages sont effectués à l’aide du logiciel MBZ 300. Affichage du statut du module et des composants raccordés via des LED pour un grand confort d’utilisation lors de l’installation et de l’entretien |
|  | ..................... Pce € ............................. € GEZE MBZ 300 module CAN Pour la connexion de plusieurs MBZ 300 Un module CAN est nécessaire par centrale à connecter. Les réglages sont effectués à l’aide du logiciel MBZ 300. Options : Groupes d’alarme supérieurs Groupes de ventilation supérieurs Groupes météorologiques supérieurs |
|  | ..................... Pce € ............................. € Module d’extension de puissance GEZE MBZ 300 PME Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour augmenter l’approvisionnement total en électricité Affichage du statut du bloc d’alimentation électrique via des LED |
|  | ..................... Pce € ............................. € Bloc d’alimentation secteur GEZE MBZ 300 PS 10 A Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour augmenter l’approvisionnement total en électricité Courant de sortie 10 A |
|  | ..................... Pce € ............................. € Bloc d’alimentation secteur GEZE MBZ 300 PS 24 A Pour une utilisation dans l’unité de commande d'alimentation de secours à bus modulaire GEZE MBZ 300 Pour augmenter l’approvisionnement total en électricité Courant de sortie 24 A |
|  | ..................... Pce € ............................. € Bouton de désenfumage GEZE FT 4/24 V DC – VdS Pour déclenchement d’alarme manuel Commande d'alarme et de réinitialisation et affichage LED pour « Alarme incendie », « Fonctionnement », « Ouverture fenêtre » et « Panne », dans un boîtier apparent verrouillable avec marquage « Désenfumage ». avec vitre anti-chocs, boîtier moulé de couleur : orange RAL 2011 Modèle conforme VdS (G 502023) Variante : ( ) rouge RAL 3000 ( ) bleu RAL 5005 ( ) jaune RAL 1004 ( ) gris RAL 7035 |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Bouton de désenfumage GEZE FT 4 K/24 V DC Pour le déclenchement manuel de l’alarme avec commande d’alarme et de réinitialisation et affichage LED pour « Alarme incendie », « Fonctionnement », « Ouverture fenêtre » et « Panne », dans un boîtier apparent verrouillable avec marquage « Désenfumage », avec vitre anti-choc, boîtier PVC de couleur : orange similaire RAL 2011 |
|  | ..................... Pce € ............................. € Détecteur de fumée GEZE RM 1003/24 V DC avec socle Pour déclenchement automatique d'alarme en cas de production de fumée, Modèle conforme VdS (G 205091) |
|  | ..................... Pce € ............................. € Détecteur thermodifférentiel GEZE WM 1005/24 V DC avec socle, Pour déclenchement automatique d'alarme en cas de production de chaleur, Modèle conforme VdS (G 205092) |
|  | ..................... Pce € ............................. € Bouton de ventilation GEZE pour mode de fonctionnement de la ventilation ( ) Bouton de ventilation AS 500 LTA-24-AZ avec touches de fonction « Ouverture-Fermeture » et affichage de fonction LED, classe IP IP40, compatible avec les programmes d'interrupteur avec insert de commutation 55x55 mm, ( ) AP ( ) UP |
|  | ..................... Pce € ............................. € Réglage de la température ambiante E 70 GEZE Pour la commande automatique de la température ambiante. Réglage de la température ambiante de 5 °C à 30 °C et inverseur mode de fonctionnement manuel-automatique, (1 unité) |
|  | ......................... Un .............................. € .............................. € Détecteur de pluie GEZE GC 240 RS Pour la fermeture automatique des fenêtres en cas de pluie en fonctionnement de la ventilation, détecteur de pluie (chauffage élec.) avec appareil de commande intégré (1 unité) |
|  | ..................... Pce € ............................. € Commande pluie-et-vent GEZE, Pour la fermeture automatique des fenêtres en cas de pluie/vent en fonctionnement de la ventilation, composée d'un poste météorologique avec détecteur de pluie et de vent (chauffage élec.), appareil de commande (1 unité) |
|  | REMARQUE : Pose de câble électrique et raccordement sur place par une entreprise spécialisée dans l’électricité selon les plans de câblage GEZE. Le type de câble utilisé doit être défini conjointement avec les autorités d’approbation locales. |
|  | ..................... Pce € ............................. € Sensor météorologique GEZE composé de ( ) Détecteur de pluie GC 401 RS ( ) Détecteur de vent GC 402 WVS ( ) Capteur de direction du vent GC 403 WDS (capteur pluie-et-vent nécessaire) Pour la commande automatique pluie-et-vent en mode ventilation et / ou pour la commande en fonction du sens du vent pour les NRWG (réglage via le logiciel MBZ 300) |
|  | ..................... Pce € ............................. € REMARQUE Pose de câble électrique et raccordement sur place par une entreprise spécialisée dans l’électricité selon les plans de câblage GEZE. Le type de câble utilisé doit être défini conjointement avec les autorités d’approbation locales. Les configurations avec le logiciel correspondant peuvent uniquement être effectuées par des personnes autorisées. |
| 1.20 | ..................... Pce € ............................. € Montage et principe de fonctionnement Montage et principe de fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.21 | ..................... Pce € ............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.22 | ..................... Pce € ............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et conduite gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.23 | ..................... Pce € ............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et conduite gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces détachées pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.24 | ..................... Pce € ............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’exploitant au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un carnet de contrôle. |