|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entraînement à levier basculant GEZE K 600 Pour la ventilation ou pour créer une ouverture de circulation d'air sur des fenêtres à soufflet, ouvrant à l’italienne, ouvrant à la français et les lumidômes rectangulaires, verticales, à ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur. Sur les portes, il faut garantir aussi bien un montage côté paumelles que côté opposé aux paumelles avec un passage libre. Le montage est effectué au choix avec un bras de levier à actionnement libre ou avec un raccordement fixe sur la porte, le battant de fenêtre, le linteau de la porte, le dormant ou le vantail. Pour renforcer le confort d’utilisation, il faut veiller à permettre une combinaison avec des ferme-portes GEZE, une serrure motorisée GEZE MLS, un gâche électrique pour portes d’issue de secours GEZE et un RWS GEZE, ainsi que l’utilisation sur des portes d’issue de secours. Pour prolonger la durée de vie, une grande résistance contre les surpression dans le sens de fermeture de F>1000N doit être respectée. L’angle d'ouverture doit pouvoir être réglé individuellement. L’entraînement doit disposer d'un dispositif de démarrage en douceur et d’arrêt en douceur, ainsi que d'un contact de pêne intégré (max. 42 V, 0,5 A). Il faut veiller à permettre un actionnement des portes à deux vantaux avec commande asservie par temporisation à la commande. Données techniques : Tension nominale : 24 V DC Consommation de courant de repos : env. 40 mA Courant de déchet : 1,4 A Durée d'enclenchement : 30% DE Angle d’ouverture sur l’entraînement : 93° Force d'ouverture : 600 N Durée de fonctionnement : env. 40 s Câble de raccordement : 5 m de longueur ; 5x0,5 mm², FRNC-LSIHSI FE 90 Indice de protection : IP 32 RWA K 600 T bras de levier à actionnement libre avec roulement ( ) Montage côté paumelles ( ) Montage côté opposé aux paumelles RWA K 600 G bras de levier avec bras à compas, raccordé fixement avec le vantail ou le battant ( ) Montage côté paumelles ( ) Montage côté opposé aux paumelles RWA K 600 G bras de levier avec levier de commande, raccordé fixement avec le vantail ou le battant Montage côté paumelles Dimensions des battants : ........ mm de largeur ........ mm de hauteur Poids de vantail : ........ kg Teinte : ( ) EV1 ( ) teinte au choix .......... |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Remarque : Une centrale d'alimentation de secours GEZE E 260 N ou MBZ 300 et des accessoires sont également nécessaires. |
| 1.2 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.3 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.4 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation etremise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.5 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.6 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |