|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entraînement électrique E 212 Entraînement électrique linéaire à utiliser avec des fenêtres à lamelles. Le raccordement aux fenêtres à lamelles peut être effectué en version encastrée ou à l’horizontale. La plage de course est réglable mécaniquement entre 42 et 66 mm à l’aide d'un commutateur de fin de course. Lignes élégantes et fines et possibilité de montage peu encombrant à l’horizontale. L’entraînement peut être monté à gauche, à droite, à la verticale et à l’horizontale. Avec un thermorupteur à auto-entretien intégré comme protection de l’entraînement Données techniques : Tension de raccordement 230 V AC/24 V DC Force de traction et de poussée 1400 N Consommation de courant : E 212 R1= 0,4 A E 212 R = 0,4 A E 212/24 V DC = 1,2 A Indice de protection IP 52 Plage de température de –20 °C à +70 °C Dimensions : 210 x 33 x 80 mm Barre de raccordement 8 mm ( ) E 212 R1/230 V AC Avec 1 relais pour commande de groupe à l’aide d’un panneau de commande/interrupteur ( ) E 212 R/230 V AC Avec 2 relais pour commande de groupe à l’aide de plusieurs panneaux de commande/boutons ( ) E 212/24 V DC Entraînement à courant continu pour commandes 24 V DC, centrales d’alimentation de secours également, convient pour une utilisation comme système de désenfumage et d'extraction de chaleur Raccordement mécanique : ( ) Raccordement à l’horizontale sur les leviers à lamelles ( ) Raccordement encastré via l’entraînement au mécanisme à lamelles Montage de l'entraînement : latéral à la verticale Encombrement : min. 35 mm Teinte du capot enjoliveur : ( ) couleur argenté EV1 ( ) blanc, RAL 9016 ( ) teinte RAL au choix |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Bouton de ventilation AS 500, pour E 212 R ( ) avec touches de fonction OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE, pour un montage encastré ( ) Boîtier en applique en option |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Bouton de ventilation AS 500, pour E 212 R1 ( ) avec touches de fonction OUVERTURE-FERMETURE, pour un montage encastré* |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Bouton de ventilation AS 500, pour E 212 / 24 V DC ( ) avec touches de fonction OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE, pour un montage encastré* *Pour un montage en applique, veuillez utiliser le boîtier en applique (ID. 120503) disponible en option |
| 1.4 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.5 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.6 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.7 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et conduite gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.8 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |