|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entraînement de verrouillage Power lock GEZE Pour le verrouillage et le déverrouillage sécurisé sur des fenêtres à soufflet / à l’italienne et des fenêtres à la française ainsi que des fenêtres à l’italienne ouvrant vers l’extérieur Système modulaire avec mécanisme d’entraînement électrique avec commande asservie intégrée en association avec les entraînements à chaîne GEZE Slimchain, Powerchain et la commande électrique du treuil E 250 NT Verrouillage et déverrouillage des battants de fenêtre à l’aide d'un tenon d’entraînement sur la fermeture centralisée. Caractéristiques spécifiques : Ajustement automatique de la position finale Actionnement de barres coulissantes eurorainure et système Montage variable pour montage sur le battant ou sur le dormant Entraînement pivotant à 180° Entraînement avec montage à gauche et à droite Déverrouillage de l’entraînement possible également à l’état fermé. Données techniques : Course de verrouillage : 22 mm Force de traction/force de poussée : max. 600 N Temps d'ouverture / de fermeture : max. 6 s Tension : 24 V Consommation de courant : 1,5 A Indice de protection : IP 42 Température ambiante : -5 °C à +70 °C Câble de raccordement : 2 m, avec gaine en silicone Mécanisme de projection : Entraînement en acier inoxydable *Longueur spéciale sur demande L’entraînement de verrouillage GEZE Power lock convient au montage dans des DNEFC GEZE contrôlés et certifiés sur la base de la norme EN 12101-2. Finition : Solo ( ) Synchro ( ) Type de montage : ( ) installé Type de fenêtre : ( ) fenêtre à soufflet ( ) fenêtre à l’italienne ( ) fenêtre à la française ( ) vers l’intérieur ( ) vers l’extérieur Matériau du battant : ( ) alu ( ) plastique ( ) bois Teinte : ( ) EV1 ( ) blanc RAL 9016 ( ) selon RAL .......... Remarque : En cas d’utilisation sur une fenêtre à soufflet, nous prescrivons pour des raisons de responsabilité du fabricant sur son produit le montage de compas de sécurité séparés (2 un.) par ex. des compas de sécurité GEZE n° 35 ou 60. |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur battant |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur dormant EV1 |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur dormant RAL 9016 |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Kit d'accessoires montage sur dormant au choix |
| 1.5 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
| 1.6 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
| 1.7 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
| 1.8 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et conduite gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
| 1.9 | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |