|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € GEZE IQ box KNX Pour l’intégration des entraînements de fenêtres GEZE IQ windowdrives pour une ventilation naturelle intelligente dans le système de bus de bâtiment KNX. L’IQ box KNX est compatible avec les entraînements de fenêtres GEZE suivants à partir de la version logicielle 3.0 : Mécanisme d’entraînement à vérin E 250 NT (également dans les systèmes d'ouverture et de verrouillage RWA) Mécanisme d’entraînement à chaîne Slimchain Mécanisme d’entraînement à chaîne Powerchain Entraînement de verrouillage Power lock La commande des entraînements raccordés (position en %, vitesse en %) ainsi que l’indication de la position actuelle et de l’état de la fenêtre (fermée / ouverte / en cours d’ouverture / en cours de fermeture / position) sont assurées par le bus de bâtiment KNX. Les fonctions de ventilation Fente de ventilation et Ventilation temporisée doivent être assurées sans autre commande. Données techniques : Tension d'alimentation 24 V DC,+-25 %, SELV Courant d’entraînement max. 6 A Consommation de courant propre sur le bus KNX 5 mA Consommation de courant propre sur 24 V 25 mA Type de protection / catégorie de protection IP 20 catégorie de protection III Température ambiante 5 °C…+70 °C Section de raccordement 24 V & entraînement 1,5 mm² Section de raccordement capteur 0,5 mm² Longueur totale max. du câble d’entraînement 15 m Dimensions du boîtier encastré (UP) 50 mm x 45 mm x 19 mm Dimensions du boîtier à rail support (HS) 98 mm x 62 mm x 18 mm (2 TE) |
| --- | --- |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Finition boîtier encastré ( ) Finition boîtier à rail support |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Remarque : Vous avez encore besoin d'un bloc d'alimentation 24 V pour alimenter les entraînements de fenêtre ainsi que l’IQ box KNX. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € ( ) Bloc d'alimentation encastré ( ) Bloc d'alimentation à rail support |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Montage et contrôle du fonctionnement Montage et contrôle du fonctionnement par un spécialiste autorisé par le fabricant. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Mise en service et réception Réception de l’ensemble du système de désenfumage et d'extraction de chaleur par un responsable agréé par les autorités et remise du protocole de réception. |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien compact Entretien et contrôle des unités d’arrêt (position éventuelle) Pack de services pour l'entretien et le contrôle selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation etremise gratuite des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Les dépannages et les réparations pendant la durée du contrat sont effectuées à des taux horaires réduits - L'intervention de techniciens de service a lieu dans un délai de 24 heures après la réception de la notification - du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 sans supplément - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 2 ans |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Entretien confort Service de maintenance (position éventuelle) Pack de services confort pour l'entretien et le contrôle UVV selon ASR A1.7 ainsi que selon les indications du fabricant avec les caractéristiques suivantes : - Prolongement de la garantie à 36 mois (Condition : conclusion d'un contrat d'entretien au plus tard 3 mois après la date de mise en service) - Entretien une fois par année contractuelle - Préparation et remise gratuites des documents de contrôle - Apposition de la plaquette de vérification - Pas de calcul séparé des prestations de service et des frais de déplacement pendant la période de garantie - Pas de calcul séparé des petites pièces jusqu'à 25 euros par entretien - Pas de calcul séparé du temps de travail lors du remplacement des pièces de rechange pendant l'entretien - Accessibilité personnelle de l'assistance technique 24 heures sur 24 heures 365 jours sur 365 - Durée du contrat : 3 ans |
|  | ......................... Pce .............................. € .............................. € Livraison et montage Câblage électrique sur place par l’entreprise électrique selon le plan de câblage GEZE. Livraison, montage et mise en service par un monteur sur le site du client ou un partenaire de service. Exécution d'une analyse de sécurité, formation de l’opérateur au fonctionnement de l’installation et remise de la documentation. Maintenance annuelle et contrôle technique par un spécialiste habilité par le fabricant avec documentation dans un registre de contrôle. |